| СОГЛАСОВАНО Начальник ГУ РЭК по Рязанской области _____________ Голыхов О.Н. «____»_______________20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО "Энергопром 21" _____________ Шевченко М.С. «11» марта 2019 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

и повышения энергетической эффективности

ООО «Энергопром 21» г. Рязань, ул. Промышленная, 21, лит. А, Н1, каб. 202

на 2019-2020 г.г.

Содержание

1.Паспорт программы. Основные понятия и определения

2.Цель и задачи Программы

3.Целевые показатели ООО «Энергопром 21»  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

4.Мероприятия Программы

4.1.Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

4.1.1.Модернизация узлов учета

1.Паспорт программы.

Основные понятия и определения

| Наименование Программы - | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Энергопром 21» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы - | 1. Федеральный закон от 23.11.09г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010г. №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» 3. Постановление ГУ РЭК по Рязанской области от 01.04.2010г. №13 «О требованиях к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» 4. Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 г. №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 5. Постановление Правительства РФ от 29.12.2011г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 6. Постановление правительства РФ от 29 декабря 2011г. №1178 «О Ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» |
| Сроки реализации Программы- | 2019-2020 г.г. |
| Цель Программы - | Снижение потерь в сетях электроснабжения при транспортировке эл.энергии, соблюдение энерго-экономичных технологических режимов работы, повышение эффективности учета электрической энергии. |
| Основные мероприятия Программы - | Организационные мероприятия - это мероприятия, связанные с оптимизацией режимов работы электрических сетей, организационно- штатные мероприятия, а также обязательные мероприятия, в соответствии с федеральным законом от 23.11.09г. №261-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 г. №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности». |

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Энергетическая эффективность ООО «Энергопром 21» определяется неосновным видом деятельности - процессом передачи электрической энергии – и характеризуется процентом потерь в системе передачи электрической энергии, что определено ГОСТ Р51541-99 «Энергосбережение. Энергетическая эффективность» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 29.12.1999 №882-ст).

2. Цель и задачи Программы

Энергосбережение для ТСО ООО «Энергопром 21» заключается, прежде всего, в сокращении расходов электроэнергии на ее транспорт (сокращении потерь электроэнергии). В компании ведется постоянная планомерная работа, повышающая эффективность передачи и распределения электроэнергии.

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях – сложная комплексная проблема, требующая капитальных вложений, постоянного внимания персонала, его высокой квалификации, юридической грамотности и заинтересованного участия в эффективном решении задачи.

Попытки решить эту проблему без системного подхода, отдельными мерами, а особенно недооценка этой проблемы приводит к тому, что данная проблема остается одной из самых главных для сетевых организаций.

В этих целях должен осуществляться комплекс мероприятий.

1) организационные мероприятия:

- оптимизация режимов работы электрических сетей;

- организация достоверного и своевременного ежемесячного снятия показаний приборов коммерческого учета у потребителей – юридических лиц в установленные сроки, проверка их технического состояния;

- организация достоверного и своевременного снятия показаний приборов учета и проверка их технического состояния на подстанциях;

- проведение рейдов по выявлению хищений и безучетному потреблению электроэнергии;

2) технические мероприятия:

- замена электрооборудования;

- оптимизация схемных режимов;

- снижение расхода электроэнергии на собственные нужды электроустановок;

- сокращение продолжительности технического обслуживания и ремонта основного оборудования сетей линий, трансформаторов;

3) мероприятия по совершенствованию метрологического обеспечения измерений систем расчетного и технического учета э/энергии:

- инвентаризация измерительных комплексов учета электроэнергии, в том числе счетчиков, трансформаторов тока (ТТ), трансформаторов напряжения (ТН);

- проверка схем соединения измерительных ТТ, ТН и счетчиков;

- поверка счетчиков электроэнергии;

- замена счетчиков;

- поверка ТТ в условиях эксплуатации, в том числе с фактическими значениями вторичной нагрузки;

- поверка ТН в условиях эксплуатации, в том числе с фактическими значениями мощности нагрузки;

- устранение недогрузки или перегрузки ТТ;

- устранение недопустимых потерь напряжения в линиях соединения счетчиков с ТН;

- проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятия показаний счетчиков;

- организация оптимального маршрута при снятии показаний счетчиков.

4) мероприятия по оптимизации режимов электрических сетей и совершенствованию их эксплуатации:

- отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя или более трансформаторами;

- выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ;

5) мероприятия по установке приборов учета:

- внедрение системы энергоучета с классом точности приборов учета не выше 1.0;

- внедрение системы энергоучета для абонентов с  собственными трансформаторными мощностями классом точности приборов учета не выше 0.5;

- установка отдельных счетчиков учета электроэнергии, расходуемой на собственные нужды подстанций;

- установка счетчиков прямого включения в сетях 0,4 кВ при токах нагрузки до 60-100 А.

Затраты по мероприятиям (эксплуатационные затраты предприятия), не требующие вливания дополнительных инвестиций (инвестиционные программы). Данные мероприятия направлены на совершенствование организации работ по снижению потерь, на основе проведенного анализа (энергоаудит и расчет существующих нормативных потерь в распределительных сетях), а также на учет «человеческого фактора», под которым понимается:

обучение и повышение квалификации персонала;

осознание персоналом важности для предприятия в целом и для его работников лично эффективного решения поставленной задачи;

мотивация персонала, моральное и материальное стимулирование;

связь с абонентами, широкое оповещение о целях и задачах снижения коммерческих потерь, ожидаемых и полученных результатах.

Технические мероприятия наиболее энергоэффективны, но требуют значительных затрат, при этом срок окупаемости этих затрат находится в пределах 5–10 лет и более. Поэтому так важен квалифицированный энергоаудит ТСО для разработки обоснованной программы действий.

В соответствии с этим, для организации работ по снижению уровня фактических потерь в сетях ООО «Энергопром 21» и дальнейшего сокращения издержек компании была разработана Программа энергосбережения ООО «Энергопром 21» на 2019-2020г.г., основанная, прежде всего, на проведении квалифицированного энергетического аудита.

3.Целевые показатели ООО «Энергопром 21»  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Показатели производственной деятельности ООО «Энергопром 21»

Таблица №3.1.

| № | Наименование показателя | Ед. изм | Значение показателя (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Поступление электроэнергии в сеть, отнесённое на сторонних потребителей | тыс. кВт.ч. | 8997,24 | 5982,0 | 9896,96 |
| 2 | Полезный отпуск электрической энергии сторонним потребителям | тыс. кВт.ч. | 7809,6 | 5151,43 | 8739,02 |
| 3 | Объем потерь |  |  |  |  |
| 3.1 | - в натуральном выражении | тыс. кВт.ч. | 1187,64 | 740,57 | 1157,94 |
| 3.2 | -в% | % | 13,20 | 12,38 | 11,7 |
| 4 | Доля объемов э/энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 |

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях - основной путь повышения энергетической эффективности ООО «Энергопром 21».

Разность между количеством электроэнергии, поступившей в сеть от производителей электроэнергии и полученной потребителями (полезный отпуск), называют потерями электроэнергии.

Потери подразделяются на технологические и коммерческие.

Коммерческие потери обусловлены безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии, а также применением потребителями приборов, которые в силу истекшего срока службы допускают высокую погрешность учета электроэнергии.

Основной задачей ТСО ООО «Энергопром 21» для повышения экономической эффективности является снижение коммерческих потерь и повышение достоверности данных по передаче электроэнергии потребителям. Для повышения достоверности учета электроэнергии необходимо своевременно проводить поверку расчетных средств учета (приборов учета, измерительных трансформаторов тока и напряжения), установленных в точках приема электроэнергии от вышестоящих межрегиональных сетевых компаний, генерирующих компаний и расчетных средств учета, установленных в точках поставки электроэнергии потребителям.

Важным фактором, влияющим на достоверность учета электроэнергии является тип расчетных приборов учета и их класс точности. Снижение коммерческих потерь, одна из важнейших задач, которая будет поставлена перед ООО «Энергопром 21».

Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям включают в себя:

- технические потери в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования и состоят из потерь, не зависящих от величины передаваемой мощности (нагрузки) – условно – постоянных потерь, и потерь, объем которых зависит от величины передаваемой мощности (нагрузки) – нагрузочных (переменных) потерь.

Для положительной динамики снижения значения потерь электроэнергии в электрических сетях, ООО «Энергопром 21» планирует в 2019-2020 г.г. совершенствовать прежние, а в последующие годы на основе проведенного энергоаудита и разработанных программ энергосбережения находить новые мероприятия по снижению потерь.

4. Мероприятия Программы

Как указано выше, Программа на 2019-2020 г.г. состоит из технических и организационных и других мероприятий (Таблица 4.1.), которые в свою очередь подразделяются на:

- обязательные мероприятия;

- мероприятия по оптимизации режимов работы электрических сетей.

4.1. Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ ООО «Энергопром 21», как организация, осуществляющая регулируемый вид деятельности, обязана организовать и провести первое энергетическое обследование (энергоаудит) до 31.12.2020г.

Энергоаудит - это энергетическое обследование объектов для определения эффективного использования энергоресурсов для предприятия, технологического процесса или оборудования и оценки сбережения энергоресурсов и финансовых затрат.

Цели энергоаудита

∙ выявить источники нерациональных энергозатрат и неоправданных потерь энергии;

∙ разработать на основе технико-экономического анализа рекомендации по их ликвидации, предложить программу по экономии энергоресурсов и рациональному энергопользованию, предложить очередность реализации предлагаемых мероприятий с учетом объемов затрат и сроков окупаемости.

Принципы проведения энергетического анализа

∙ Конкретность. Анализ основывается на реальных данных, его результаты получают конкретное количественное выражение;

∙ Комплексность. Всестороннее изучение технологических процессов с целью объективной их оценки;

∙ Системность. Изучение физических явлений во взаимосвязи друг с другом, а не изолированно;

∙ Регулярность. Анализ следует проводить постоянно, через заранее определенные промежутки времени, а не от случая к случаю;

∙ Объективность. Критическое и беспристрастное изучение явлений и процессов, выработка обоснованных выводов;

∙ Действенность. Пригодность результатов анализа для использования в практических целях, для повышения результативности производственной деятельности;

∙ Экономичность. Затраты, связанные с проведением анализа, должны быть существенно меньше того экономического эффекта, который будет получен в результате его проведения;

∙ Сопоставимость. Данные и результаты анализа должны быть легко сопоставимы друг с другом, а при регулярном проведении аналитических процедур должна соблюдаться преемственность результатов;

∙ Научность. При проведении анализа следует руководствоваться научно обоснованными методиками и процедурами.

В результате обследований заказчик получает пакет информации, на базе которого можно оценить реальное состояние энергохозяйства объекта и определить наиболее перспективные направления снижения энергетических затрат, а именно:

∙ Энергетический паспорт предприятия (ГОСТ Р51379-99), согласованный с руководством предприятия и утвержденный в энергонадзоре;

∙ Оценку текущего энергопотребления с достоверными данными по объемам потребления всех ресурсов;

∙ Энергетические балансы;

∙ Оценку источников потерь энергии;

∙ Рекомендации по оптимизации работы энергооборудования, технологии производства и потребления энергоресурсов;

∙ Малозатратные (выполняемые силами самого предприятия) и организационные мероприятия с расчетом их эффективности;

∙ Крупнозатратные (срок окупаемости от 5 до 10 лет и более) мероприятия с внедрением новых энергосберегающих технологий и техники;

∙ Информацию по ведению учета потребления энергоресурсов.

4.1.1.Модернизация узлов учета.

Замена индукционных электросчетчиков на электронные, которые имеют больший срок службы, значительно более высокую точность измерений, не имеют самохода и меньшие затраты на поверку, является высокоэффективным мероприятием. Поверочный интервал современных электронных счетчиков достигает 16 лет. Сегодня все энергосистемы, во избежание потерь электроэнергии и предотвращения лишних расходов на всех уровнях потребления, рекомендуют замену индукционных счетчиков на электронные, модели которых не только обеспечивают более точное измерение, но и позволяют фиксировать потребление электроэнергии как минимум по двум тарифам - дневному и ночному. Электронные счетчики имеют следующие преимущества:

1) Высокий класс точности. Причём, в отличие от индукционных электросчётчиков, уровень максимальной погрешности не превышает допустимый при эксплуатации их при низких температурах (ниже 0 °С), сокращение затрат на организацию обогрева индукционных узлов учета при установке в не отапливаемых помещениях.

2) Компактность. Благодаря своим небольшим размерам, имеется возможность установки электросчётчика в модульный щит на DIN-рейку. Повышение точности измерений на 1% с установкой электронных счетчиков несет эффект минимум в 0,5 % от объема измеренной за период электроэнергии.

Мероприятия ООО «Энергопром 21»  на 2019-2020 г.г. по снижению потерь электроэнергии

Таблица №4.1.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственная служба | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Энергетический аудит | I кв. | IV кв. | гл. энергетик | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение рейдов по выявлению без учетного потребления электроэнергии | I кв. | IV кв. | гл. энергетик | - | - | - | - | - | - | 0,82 |  |
|  | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Замена участка кабельной линии 6кВ 500п/м. РП-3 - ТП-20 | I кв. | IV кв. | гл. энергетик |  | 640 |  |  |  |  | 0,08 |  |
| 1.4 | Ремонт здания трансформаторной подстанции №25 | I кв. | IV кв. | гл. энергетик |  | 310 |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 1.5 | Замена ячейки №8 РП-4 | I кв. | IV кв. | гл. энергетик |  | 340 |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 1.6 | Замена электросчетчиков на класс точности 0,5 | I кв. | IV кв. | гл. энергетик |  | 76,02 |  |  |  |  | 0,2 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СПРАВОЧНО: Всего в процентах от отпуска электроэнергии в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Размер финансирования, необходимый для реализации Программы составляет 1 966,02 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет собственных средств организации. Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования подлежат ежегодному мониторингу, корректируются в зависимости от результатов анализа и могут изменяться в течение срока действия программы.

Главный энергетик											Лысенко С.В.